Załącznik Nr 1

Przedmiar robót  - utwardzenie  ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 2618 C Spoczynek                           – Zbrachlin     na długości 370 mb

| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,37 |
| 2 | D.05.03.01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 51,00 |
| 3 | D.01.02.02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 51,00 |
| 2 |  | Roboty przy nawierzchni zjazdów |
| 4 | D.04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | 546,00 |
| 5 | D.08.03.02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 254,00 |
| 6 | D.04.02.01 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | m2 | 546,00 |
| 7 | D.04.04.04 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 | 546,00 |
| 8 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaiem ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 200,00 |
| 9 | D.08.02.02 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na zjazdach i w ścieku | m2 | 583,00 |
| 4 |  | Roboty przy nawierzchni chodników |
| 10 | D.01.02.02 | Roboty związane z zasypaniem istniejącego rowu materiałem przywiezionym przez Wykonawcę wraz zagęszczeniem ze wcześniejszy odhumusowaniem | m3 | 200,00 |
| 11 | D.04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | 511,00 |
| 12 | D.04.02.01 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm(chodniki) | m2 | 511,00 |
| 13 | D.08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 511,00 |
| 14 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz wykonaniem ław na podsypce piaskowej | m | 305,00 |
| 15 | D.08.03.02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową wzdłuż chodnika i wzdłuż ścieku | m | 675,00 |
| 5 |  | Umocnienie poboczy |  |  |
| 16 | D.04.04.04 | Pobocza utwardzone ANALOGIA ( Warstwa z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm) | m2 | 400 |