# Egz. nr 1

# Projekt stałej organizacji ruchu

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosłowice-Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750, powiat Aleksandrów Kujawski, Gmina Aleksandrów Kujawski, województwo kujawsko-pomorskie. Początek projektowanego odcinka w km 5+855, koniec projektowanego odcinka w km 8+635.

Część działki nr 42, nr 35, nr 34, nr 32, nr 155, nr 20, nr 209/1, nr 215 obręb [0014] Opoki, nr 47, nr 438, nr 380, nr 381 obręb [0021] Podgaj

Kod grupy robót CPV:

45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy dróg,

Nazwa i adres inwestora:

# Zarząd Dróg Powiatowych

# Aleksandrów Kujawski z/s w Odolionie

Ul. Szosa Ciechocińska 22

87-700 Aleksandrów Kujawski

Znak i data  zamówienia:

Umowa nr 3/2015 z dnia 31 marca 2015 r.

Nazwa i adres jednostki projektowania:

# Kazimierz Chojnacki

Doradztwo i projektowanie drogowe

ul. Dworcowa 13/3, 85-009 Bydgoszcz

NIP 9670279210, Regon 340688289

Autor opracowania:

| Imię i nazwisko projektanta: Mgr inż. Kazimierz Chojnacki | Specjalność i numer uprawnień budowlanych: Uprawnienia projektanta w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg Nr UAN-KZ-7210/48/86 Kujawsko-Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa nr ewidencyjny KUP/BD/0258/01 | Data: 2015.11.12 | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |

# Bydgoszcz, 2015.11.12

# Właściciel jednostki projektowania

……………………………………….

# Mgr inż. Kazimierz Chojnacki

# Spis zawartości projektu

1. Strona tytułowa	1

2. Spis zawartości projektu organizacji ruchu        	2

3. Opinie	3

4. Opis techniczny do projektu stałej organizacji ruch 	4-6

5. Wykaz oznakowania pionowego 	7-9

6. Wykaz oznakowania poziomego	10-11

7. Plan orientacyjny rys. nr 1	12

8. Plan sytuacyjny rys. nr 2.1, 2.2, 2.3	13-15

# Opinia Zarządu Drogi

Opinia Powiatowego Komendanta Policji

# Opis techniczny do projektu stałej organizacji ruch

1. Podstawa opracowania.

- Inwentaryzacja oznakowania istniejącego

- Plan sytuacyjny w skali 1:500

- Ustawa „Prawo o ruchu drogowym”

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

2. Lokalizacja zadania.

Projekt stałej organizacji ruchu obejmuje zadanie  pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosłowice-Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750, powiat Aleksandrów Kujawski, Gmina Aleksandrów Kujawski, województwo kujawsko-pomorskie. Początek projektowanego odcinka w km 5+855, koniec projektowanego odcinka w km 8+635.

3. Stan istniejący i uzasadnienie zadania.

3.1. Droga powiatowa nr 2528C od km 5+855 do km 8+635

Początek projektowanej drogi w km 5+855. Koniec projektowanego odcinka na moście na rzece Tążyna w km 8+635. Na wymienionej drodze występuje ruch lokalny o średnim natężeniu. Droga na całym odcinku przebiega w poziomie terenu i na niewielkim nasypie przez tereny o zagospodarowaniu rolniczym. Przedmiotowy odcinek jest w pełni dostępny z przyległego terenu poprzez zjazdy. Przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia spójności z regionalnym układem transportowym, ponieważ projektowana droga powiatowa,  łączy się z drogami wyższej kategorii tj. drogą  wojewódzką nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia i drogą wojewódzką nr 266 Ciechocinek-Sompolno. Istniejąca szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 11,00 m do 20,00 m. Obecnie droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości  od 5,00 do 5,50 m. W pasie drogowym brak chodników w obszarze zabudowy, brak zatok autobusowych, brak poprawnego odwodnienia w obszarze zabudowy. Droga na całym odcinku przebiega w poziomie terenu i na niewielkim nasypie. Droga jest odwadniana  powierzchniowo na pobocze do istniejących rowów przydrożnych i skarpy bezpośrednio na przyległy teren. Poza nawierzchnią drogi w granicach pasa drogowego znajdują się pobocza i skarpy gruntowe.  W pasie drogi powiatowej rosną pojedyncze drzewa nie kolidujące z przebudową. W pasie drogowym nie występują inne obszary zagospodarowane zielenią. Po za granicami pasa drogowego występują tereny rolne i zabudowy zagrodowej. Rozpatrywany odcinek drogi od km 5+855 do km 6+959 w miejscowości Opoki przebiega w terenie zabudowanym. Na całym odcinku drogi powiatowej nr 2528C obowiązuje pierwszeństwo przejazdu. Znaki drogowe zużyte o małym stopniu odblaskowości. Oznakowanie pionowe w całości należy wymienić na nowe. W km 8+628,0 w ciągu drogi powiatowej nr 2528C zlokalizowany jest obiekt mostowy. Długość całkowita obiektu 10,00 m, szerokość całkowita 8.00 m. Obiekt przeznaczony do remontu.

3.2 Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 2528C Żyrosłowice-Przybranowo z drogą powiatową nr 2530C Opoki-Zduny  w km 6+025.

Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 2528C Żyrosłowice-Przybranowo z drogą powiatową nr 2530C Opoki-Zduny   w km 6+025 na działkę nr 155 jest skrzyżowaniem zwykłym. Skrzyżowanie posiada oznakowanie pionowe. Droga powiatowa nr 2530C Opoki-Zduny posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,00 m.

3.3 Skrzyżowanie z drogą gminną w km 5+935,8 na działkę nr 20.

Skrzyżowanie z drogą gminną w km 5+935,8 na działkę nr 20 jest skrzyżowaniem zwykłym. Droga gminna na działce nr 20 posiada nawierzchnię tłuczniową o szerokości 5,00 m. Skrzyżowanie nie posiada oznakowania pionowego.

3.4 Skrzyżowanie z drogą gminną w km km 6+539,9 na działkę nr 209/1.

Skrzyżowanie z drogą gminną w km km 6+539,9 na działkę nr 209/1 jest skrzyżowaniem zwykłym. Doga gminna na działce nr 209/1 posiada nawierzchnie bitumiczną o szerokości 5,00 m. Skrzyżowanie posiada oznakowanie pionowe.

3.5 Skrzyżowanie z drogą gminną w km 6+803,3 na działkę nr 34 i nr 35.

Skrzyżowanie z drogą gminną w km 6+803,3 na działkę nr 34 i nr 35 jest skrzyżowaniem zwykłym. Droga gminna na działce nr 34 i 35 posiada nawierzchnię tłuczniową o szerokości 5,00 m. Skrzyżowanie posiada częściowe oznakowanie pionowe znakiem A-7.

3.6 Skrzyżowanie z drogą gminną w km 8+522 na działkę nr 109.

Skrzyżowanie z drogą gminną w km 8+522 na działkę nr 109 jest skrzyżowaniem zwykłym. Droga gminna na działce nr 109 posiada nawierzchnię tłuczniową o szerokości 5,00 m. Skrzyżowanie posiada oznakowanie pionowe.

4. Projektowana stała organizacja ruchu.

Projektowana organizacja ruchu związana jest z przebudową drogi obejmującą  wykonaniem poszerzenie nawierzchni z szerokości 5,0 m na 6,0 m. Wykonanie nawierzchni o szerokości 6,0 m wymaga wprowadzenia oznakowania poziomego na drodze i na skrzyżowaniach. Ze względu na zużycie techniczne znaków pionowych projektuje się całkowitą jego wymianę. Istniejące oznakowanie pionowe należy w całości zdemontować i przekazać zamawiającemu. Szczegółową lokalizację oznakowania pionowego  do usunięcia zawiera  plan  sytuacyjny i wykaz oznakowania pionowego istniejącego do usunięcia

Na drodze projektuje się znaki ostrzegawcze, informacyjne tabliczki znak drogowych, znaki uzupełniające, znaki kierunku i miejscowości oraz elementy bezpieczeństwa ruchu.

Szczegółową lokalizację oznakowania pionowego  zawiera  plan  sytuacyjny i wykaz oznakowania pionowego nowoprojektowanego. Znaki pionowe projektuje się jako  znaki z grupy średnie odblaskowe.

Na całym projektowanym odcinku projektuje się oznakowanie poziome linią P-6, P-4, P-1e, P-13, P-14, P-10, P-7a, P-1b, P-3a, P-1a. Oznakowanie projektuje się jako grubowarstwowe. Szczegółową lokalizację oznakowania poziomego  zawiera  plan  sytuacyjny i wykaz oznakowania poziomego.

5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Na odcinku od km 5+952 do km 5+973 po stronie prawej przy szkole, projektuje się poręcze ochronne U-11a. Na odcinku nasypu przy przepuście w km 7+845 i przy moście na rzece Tążyna w km 8+625 projektuje się  bariery ochronne. Projektuje się stalowe bariery ochronne U-14a typu N2/W1/A.

Długość barier na przepuście; odcinek początkowy 12 m, odcinek zasadniczy 30 m, odcinek końcowy 8 m, razem 2*50 m. Odcinek początkowy i odcinek końcowy projektuje się jako odgięty na zewnątrz ze skosem 1:20.

Długość barier na moście; odcinek początkowy 12 m, odcinek zasadniczy 64+16 m, odcinek końcowy 8 m, razem 2*80 m. Odcinek początkowy i odcinek końcowy projektuje się jako odgięty na zewnątrz ze skosem 1:20.

Na odcinku przekroju drogowego i półulicznego projektuje się urządzenia optycznego prowadzenia ruchu tj. słupki prowadzące U-1a. Po stronie prawej od km 6+536 do km 8+635 i po stronie lewej od km 8+018 do km 8+635.

W km 6+335,3 zaprojektowano oświetlenie przejścia dla pieszych oświetleniem solarnym. Znaki pionowe D-6-przejście dla pieszych, w km 6+333 i 6+338 zaprojektowano jako znaki odblaskowe podświetlane aktywne.

6. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu.

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu przewiduje się po wykonaniu przebudowy drogi do 30 listopada 2018 r.

Opracował:

...............................................

podpis

mgr inż. Kazimierz Chojnacki

# Wykaz oznakowania pionowego

# Wykaz oznakowania pionowego istniejącego do usunięcia

| L.p | Symbol znaku | Strona L P | Lokalizacja Km | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-6, T-27 | P | 5+948 |  |
| 2 | D-6, T-27 | L | 5+953 |  |
| 3 | E-4, E-4 | P | 6+014 | Zduny 4, Zduny 4 |
| 4 | A-7 | P | 6+024,94 | 25 m od osi na drodze powiatowej nr 2530C |
| 5 | A-17 | L | 6+068 |  |
| 6 | E-2 | L | 6+117 | Gniewkowo, Zduny |
| 7 | D-1 | L | 6+159 |  |
| 8 | U-9b | L | 6+324 |  |
| 9 | U-9b | L | 6+327 |  |
| 10 | F-6 | P | 6+372,8 | B-18 7t |
| 11 | D-1, T-6 | P | 6+415 |  |
| 12 | A-7 | P | 6+540,65 | 25 m od osi na drodze gminnej dz nr 209/1 |
| 13 | E-4 | P | 6+547 | Wilkostowo 2, Wilkostowo 2 |
| 14 | E-4 | P | 6+547 | Przybranowo 5, Przybranowo 5 |
| 15 | D-1, T-6 | L | 6+650 |  |
| 16 | F-6 | L | 6+671,8 | B-18 7t |
| 17 | A-1 | P | 6+722 |  |
| 18 | A-7 | L | 6+804,38 | 25 m od osi na drodze gminnej dz. nr 34 i nr 35 |
| 19 | D-42 | L | 6+940 |  |
| 20 | D-43 | P | 6+958 |  |
| 21 | A-2 | L | 7+120 |  |
| 22 | A-11 | P | 7+753 |  |
| 23 | D-15 | P | 7+791 |  |
| 24 | U-9a | L | 7+844 |  |
| 25 | U-9b | L | 7+848 |  |
| 26 | U-9b | P | 7+843 |  |
| 27 | U-9a | P | 7+847 |  |
| 28 | A-6c | P | 8+465 |  |
| 29 | A-7 | L | 8+522 | 10 m od osi na drodze gminnej dz. nr 109 |
| 30 | E-18a | P | 8+532 |  |
| 31 | E-17a | L | 8+563 |  |
| 32 | A-6b | L | 8+575 |  |
| 33 | F-4 | P | 8+600 | Tążyna Most Noś. 25t |
| 34 | F-4 | L | 8+650 | Tążyna Most Noś. 25t |

# Wykaz oznakowania pionowego nowoprojektowanego

| L.p | Symbol znaku | Str. a L P | Lokalizacja Km | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-1 | P | 5+890 |  |
| 2 | A-7 | L | 5+935,68 | 25 m od osi na dr. gminnej dz nr 20 |
| 3 | D-6, T-27 | P | 5+948 |  |
| 4 | D-1, D-6, T-27 | L | 5+953 |  |
| 5 | D-15, D-15 | L | 5+971 |  |
| 6 | E-2 | P | 5+964 | Przybranowo, Zduny |
| 7 | D-1 | P | 5+990 |  |
| 8 | A-7 | P | 6+024,94 | 25 m od osi na drodze powiatowej nr 2530C |
| 9 | E-2 | L | 6+028 | Gniewkowo, Przybranowo |
| 10 | E-4, E-4 | L | 6+028 | Zduny, 4 Zduny 4 |
| 11 | A-17 | L | 6+068 |  |
| 12 | D-1 | L | 6+100 |  |
| 13 | D-18 | L | 6+126 |  |
| 14 | E-2 | L | 6+117 | Gniewkowo, Zduny |
| 15 | D-18 | L | 6+194 |  |
| 16 | D-18 | L | 6+216 |  |
| 17 | D-18 | L | 6+231 |  |
| 18 | D-15 | L | 6+291 |  |
| 19 | D-6 | P | 6+333 | Znak odblaskowy podświetlany aktywny |
| 20 | D-6 | L | 6+338 | Znak odblaskowy podświetlany aktywny |
| 21 | D-15 | P | 6+353 |  |
| 22 | F-6, B-18 | P | 6+372,8 | B-18 7t |
| 23 | D-1, T-6 | P | 6+415 |  |
| 24 | E-4 | P | 6+532 | Wilkostowo 2 |
| 25 | E-2 | L | 6+544 | Gniewkowo, Przybranowo |
| 26 | A-7 | P | 6+540,65 | 25 m od osi na drodze gminnej dz nr 209/1 |
| 27 | E-4 | L | 6+580 | Wilkostowo 2 |
| 28 | D-1, T-6 | L | 6+650 |  |
| 29 | A-1 | P | 6+722 |  |
| 30 | D-1 | P | 6+767 |  |
| 31 | F-6, B-18 | L | 6+671,8 | B-18 7t |
| 32 | A-7 | L | 6+804,38 | 25 m od osi na drodze gminnej dz. nr 34 i nr 35 |
| 33 | D-1 | L | 6+843 |  |
| 34 | D-42 | L | 6+940 |  |
| 35 | D-43 | P | 6+958 |  |
| 36 | A-1 | L | 7+151 |  |
| 37 | D-15, D-15 | L | 7+720 |  |
| 38 | D-15, D-15 | P | 7+772 |  |
| 39 | A-6c |  | 8+272 |  |
| 40 | A-7 | L | 8+522 | 10 m od osi na dr. gminnej dz nr 109 |
| 41 | E-18a | P | 8+532 |  |
| 42 | E-17a | L | 8+563 |  |
| 43 | F-4 | P | 8+600 | Tążyna Most Noś. 25t |
| 44 | F-4 | L | 8+650 | Tążyna Most Noś. 25t |
| 45 | A-6b | L | 8+772 |  |

# Wykaz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

| L.p | Symbol znaku | Str. a L P | Lokalizacja Km | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U-11a | P | 5+952-5+954 | 2 m |
| 2 | U-11a | P | 5+961-5+973 | 12 m |
| 3 | U-14a | P | 7+815-7+865 | 50 m |
| 4 | U-14a | L | 7+824-7+874 | 50 m |
| 5 | U-14a | P | 8+582-8+662 | 80 m |
| 6 | U-14a | L | 8+591-8+671 | 80 m |
| 7 | U-1a | P | 6+536-8+635 | 21+1 szt |
| 8 | U-1a | L | 6+818-8+635 | 18+1 szt |

Wykaz oznakowania poziomego

Wykaz oznakowania poziomego

| L.p | Odmiana linii | Strona L Oś P | Lokalizacja Od km do km | Długość linii/ sztuka m/szt | Powie-rzchnia przery-wane m2 | Powie-rzchnia ciągłe m2 | Powie-rzchnia przejścia i skrzyż m2 | Powie-rzchnia strzałki i symb. m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-6 | Oś | 5+855-5+904 | 49 | 3,92 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | P-4 | Oś | 5+904-5+924 | 20 | 0 | 4,80 | 0 | 0 |
| 3 | P-1e | Oś | 5+924-5+944 | 20 | 2,40 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | P-13 | L | 5+935,8 | 8 | 0 | 0 | 2,10 | 0 |
| 5 | P-4 | L | 5+935,8 | 14 | 0 | 3,36 | 0 | 0 |
| 6 | P-4 | Oś | 5+944-5+948 | 4 | 0 | 0,96 | 0 | 0 |
| 7 | P-14 | P | 5+946 | 3 | 0 | 0 | 1,125 | 0 |
| 8 | P-10 | Oś | 5+948-5+952 | 6*4 | 0 | 0 | 12,00 | 0 |
| 9 | P-14 | L | 5+954 | 3 | 0 | 0 | 1,125 | 0 |
| 10 | P-4 | Oś | 5+952-5+956 | 4 | 0 | 0,96 | 0 | 0 |
| 11 | P-1e | Oś | 5+956-5+959 | 4 | 0,48 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | P-4 | Oś | 5+959-5+965 | 6,00 | 0 | 1,44 | 0 | 0 |
| 13 | P-6 | Oś | 5+965-5+993 | 28 | 2,24 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | P-7a | L | 5+954-6+004 | 50 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | P-4 | Oś | 5+993-6+013 | 20 | 0 | 4,80 | 0 | 0 |
| 16 | P-1e | Oś | 6+013-6+034 | 21 | 2,52 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | P-4 | P | 6+025 | 12 | 0 | 2,88 | 0 | 0 |
| 18 | P-13 | P | 6+025 | 8 | 0 | 0 | 2,10 | 0 |
| 19 | P-4 | Oś | 6+034-6+054 | 20 | 0 | 4,80 | 0 | 0 |
| 20 | P-6 | Oś | 6+054-6+106 | 52 | 4,16 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | P-1b | Oś | 6+106-6+262 | 156 | 6,24 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | P-7a | L | 6+126-6+146 | 20 | 2,40 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | P-7a | L | 6+152-6+168 | 16 | 1,92 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | P-7a | L | 6+175-6+193 | 18 | 2,16 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | P-7a | L | 6+216-6+231 | 15 | 1,80 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | P-6 | Oś | 6+262-6+314 | 52 | 4,16 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | P-7a | L | 6+268-6+318 | 50 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | P-4 | Oś | 6+314+6+317 | 3 | 0 | 0,72 | 0 | 0 |
| 29 | P-1e | Oś | 6+317-6+325 | 8 | 0,96 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | P-4 | Oś | 6+325-6+329 | 4 | 0 | 0,96 | 0 | 0 |
| 31 | P-1e | Oś | 6+329-6+331 | 2 | 0,24 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | P-4 | Oś | 6+331-6+334 | 3 | 0 | 0,72 | 0 | 0 |
| 33 | P-14 | P | 6+332 | 3 | 0 | 0 | 1,125 | 0 |
| 34 | P-10 | Oś | 6+334-6+338 | 4 | 0 | 0 | 12,00 | 0 |
| 35 | P-14 | L | 6+340 | 3 | 0 | 0 | 1,125 | 0 |
| 36 | P-4 | Oś | 6+338-6+342 | 4 | 0 | 0,96 | 0 | 0 |
| 37 | P-1e | Oś | 6+342-6+346 | 4 | 0,48 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | P-4 | Oś | 6+346-6+358 | 12 | 0 | 2,88 | 0 | 0 |
| 39 | P-6 | Oś | 6+358-6+410 | 52 | 4,16 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | P-7a | P | 6+338-6+388 | 50 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | P-1b | Oś | 6+410-6+462 | 52 | 2,08 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | P-6 | Oś | 6+462-6+512 | 50 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | P-4 | Oś | 6+512-6+532 | 20 | 0 | 4,80 | 0 | 0 |
| 44 | P-1e | Oś | 6+532-6+554 | 22 | 2,64 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | P-4 | P | 6+539,9 | 14 | 0 | 3,36 | 0 | 0 |
| 46 | P-13 | P | 6+539,9 | 9 | 0 | 0 | 2,362 | 0 |
| 47 | P-4 | Oś | 6+554-6+574 | 20 | 0 | 4,80 | 0 | 0 |
| 48 | P-6 | Oś | 6+574-6+690 | 116 | 9,28 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | P-3a | Oś | 6+690-6+715 | 25 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
| 50 | P-7a | Oś | 6+715-6+723 | 8 | 0,96 | 0 | 16,40 | 0 |
| 51 | P-3a | Oś | 6+723-6+756 | 33 | 0 | 6,60 | 0 | 0 |
| 52 | P-7a | Oś | 6+756-6+765 | 9 | 1,08 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | P-3a | Oś | 6+765-6+774 | 9 | 0 | 1,80 | 0 | 0 |
| 54 | P-4 | Oś | 6+774-6+794 | 20 | 0 | 4,80 | 0 | 0 |
| 55 | P-1e | Oś | 6+794-6+821 | 27 | 3,24 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | P-4 | L | 6+803,3 | 7 | 0 | 1,68 | 0 | 0 |
| 57 | P-13 | L | 6+803,3 | 7 | 0 | 0 | 1,838 | 0 |
| 58 | P-4 | Oś | 6+821-6+883 | 62 | 0 | 14,88 | 0 | 0 |
| 59 | P-1e | Oś | 6+883-6+891 | 8 | 0,96 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | P-4 | Oś | 6+891-6+900 | 9 | 0 | 2,16 | 0 | 0 |
| 61 | P-3a | Oś | 6+900-6+919 | 19 | 0 | 3,80 | 0 | 0 |
| 62 | P-1e | Oś | 6+919-6+927 | 8 | 0,96 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | P-3a | Oś | 6+927-6+966 | 39 | 0 | 7,80 | 0 | 0 |
| 64 | P-1e | Oś | 6+966-6+974 | 8 | 0,96 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | P-3a | Oś | 6+974-7+023 | 49 | 0 | 9,80 | 0 | 0 |
| 66 | P-1e | Oś | 7+023-7+030 | 7 | 0,84 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | P-3a | Oś | 7+030-7+049 | 19 | 0 | 3,80 | 0 | 0 |
| 68 | P-1e | Oś | 7+049-7+056 | 7 | 0,84 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | P-3a | Oś | 7+056-7+080 | 24 | 0 | 4,80 | 0 | 0 |
| 70 | P-1e | Oś | 7+080-7+087 | 7 | 0,84 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | P-3a | Oś | 7+087-7+110 | 23 | 0 | 4,60 | 0 | 0 |
| 72 | P-6 | Oś | 7+110-7+162 | 52 | 4,16 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | P-1a | Oś | 7+162-8+449 | 1287 | 51,48 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | P-17 | L | 7+720 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3,42 |
| 75 | P-7a | P | 7+742-7+796 | 54 | 6,48 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | P-6 | Oś | 8+449-8+501 | 52 | 4,16 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | P-4 | Oś | 8+501-8+521 | 20 | 0 | 4,80 | 0 | 0 |
| 78 | P-1e | Oś | 8+521-8+533 | 12 | 1,44 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | P-4 | Oś | 8+533-8+553 | 20 | 0 | 4,80 | 0 | 0 |
| 80 | P-6 | Oś | 8+553-8+835 | 82 | 6,56 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | P-7c | L | 6+818-7+710 | 892 | 53,52 |  |  |  |
| 82 | P-7a | L | 7+710-7+730 | 20 | 2,40 |  |  |  |
| 82 | P-7c | L | 7+730-8+635 | 905 | 54,30 |  |  |  |
| 83 | P-7c | P | 6+536-7+742 | 1206 | 72,36 |  |  |  |
| 84 | P-7c | P | 7+796-8+635 | 839 | 50,34 |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 394,12 | 124,32 | 53,3 | 3,42 |